## Slide 1: 物联网操作系统

## Slide 2
1. 什么是物联网操作系统
2. 物联网操作系统发展机遇
3. 物联网操作系统的应用
4. 物联网操作系统新趋势

## Slide 3: 操作系统
一种专门用于管理硬件的软件
  最初服务于计算机系统
  位于计算机用户与计算机硬件之间
  提供用户能够便捷而且高效地执行程序的环境
完整的计算机系统可以划分为4个主要组成部分
  硬件
  操作系统
  应用程序
  用户

## Slide 4: 操作系统
操作系统的构成和组织结构各有不同
  整体式结构
    整个操作系统的功能由一个一个的过程来实现
    内部结构复杂又混乱
    没有可读性，也不具备可维护性
  模块化结构
    将整个操作系统按功能划分为若干个模块
    每个模块都具备独立的功能
    模块之间的关联要尽可能少
    模块内部的关联要尽可能紧密

## Slide 5: 操作系统
操作系统的构成和组织结构各有不同
  层次结构
    功能模块按照功能调用次序分别排成若干层
    各层模块只能单向调用（上层调用下层，外层调用内层）
    功能实现的无序性改为有序性
    模块的复杂依赖关系改为单向依赖关系
  微内核结构
    能实现操作系统功能的小型内核
    运行在核心态，且常驻内存
    不是一个完整的操作系统，只是为构建操作系统提供基础
    物联网操作系统通常采用微内核结构

## Slide 6: 实时操作系统
实时性是实时操作系统的最大特色
  当外界事件或数据产生时，能够快速予以处理
  提供及时响应和高可靠性
实时操作系统有3个基本要求
  多任务
  处理带优先级的进程
  中断的实时响应和支持中断数量
物联网操作系统属于实时操作系统

## Slide 7: 实时操作系统
实时操作系统有硬实时和软实时之分
  硬实时
    要求在规定的时间内必须完成操作
    不能在允许时间内完成计算，操作系统将因错误结束
  软实时
    按照任务的优先级，尽可能快地完成操作
    产品的输出会因产品不能在允许时间内到达而减慢

## Slide 8: 嵌入式操作系统
用于嵌入式系统的操作系统
  只针对预先定义的任务
  可以进行优化，减小尺寸并降低成本
  依然是完整功能的操作系统
物联网操作系统属于嵌入式操作系统的范畴
  物联网终端设备通常是嵌入式设备

## Slide 9: 嵌入式操作系统
嵌入式操作系统的特点
  系统内核小
    嵌入式系统一般是应用于小型电子装置，资源有限
  专用性强
    嵌入式系统的个性化很强
    软件系统和硬件的结合非常紧密
    程序的编译下载要和系统相结合
  系统精简
    没有系统软件和应用软件的明显区分
    这样既利于控制系统成本，又利于实现系统安全

## Slide 10: 嵌入式操作系统
嵌入式操作系统的特点
  高实时性
    高实时性的系统软件是嵌入式软件的基本要求
    软件代码要求具有质量高和可靠性高的特点
  多任务的操作系统
    保证程序执行的实时性、可靠性
    减少开发时间，保障软件质量
  需要额外开发工具和系统
    本身不具备自主开发能力，不能对程序进行修改
    开发时往往有主机和目标机的概念
      主机用于程序的开发
      目标机作为最后的执行机

## Slide 11: 2019 嵌入式 OS 市场调查

## Slide 12: 2020年物联网OS的市场调查

## Slide 13: 什么是IoT？
物联网 (IoT) 是一个由相互关联的计算设备、机械和数字机器、物体、动物或人组成的系统，这些设备、机器、物体、动物或人都被赋予了唯一的标识符 (UID)，并能够在无需人与人或人与计算机交互的情况下通过网络传输数据 - IoTAgenda
物联网中的“物”可以是植入心脏监护仪的人、植入生物芯片的牲畜、内置传感器可在轮胎气压过低时提醒驾驶员的汽车，或任何其他可以分配 IP 地址并能够通过网络传输数据的自然或人造物体。
物联网是由数十亿个智能设备组成的传感器网络，这些设备连接人、系统和其他应用程序，以收集和共享数据。

## Slide 14: 物联网操作系统
物联网主要包含4个层次
  感知层
  网络层
  设备管理层
  终端应用层
物联网操作系统运行在终端应用层
  对终端进行控制和管理
  提供统一编程接口的操作系统软件
物联网操作系统是物联网技术的重要组成部分

## Slide 15: 物联网操作系统
内核需具备物联网应用的特点
  内核大小有较强的伸缩性
    能够适应不同配置的硬件平台
    支撑内存和CPU性能都很受限的设备
  内核实时性足够强
    中断响应的实时性
    线程或任务调度的实时性
  内核架构可扩展性强
    内核应该设计成一个框架
    很容易地在操作系统内核上增加新的功能和新的硬件支持

## Slide 16: 物联网操作系统
内核需具备物联网应用的特点
  内核足够安全和可靠
    物联网应用环境具备自动化程度高、人为干预少
    支持内存保护（VMM等机制）、异常管理等机制
  内核节能省电
    支持足够的电源续航能力
    在空闲的时候，进入省电模式
      降低CPU运行频率
      关闭CPU
    最大程度地降低中断发生频率

## Slide 17: 物联网操作系统
外围模块需具备物联网应用的特点
  支持远程升级
    大大降低维护成本
    升级失败，操作系统也应该能够恢复原有的运行状态
  支持常用的文件系统和外部存储
    网络连接中断的情况下，外部存储功能会发挥重要作用
  支持远程配置、远程诊断、远程管理等维护功能
    远程修改设备参数、远程查看运行信息
  支持完善的网络功能
    支持完善的TCP/IP协议栈
    具备灵活的伸缩性，以适应裁剪需要

## Slide 18: 物联网操作系统
外围模块需具备物联网应用的特点
  对物联网常用的无线通信功能要内置支持
    不同的协议之间要能够相互转换
  内置支持XML文件解析功能
    XML格式的数据打破信息共享壁垒
    对自定义的XML格式进行存储和解析
  可支持GUI功能
    提供用户和设备之间的人性化交互
  支持从外部存储介质中动态加载应用程序的功能
    具备强大的扩展能力

## Slide 19: 物联网操作系统
集成开发环境需具备物联网应用的特点
  物联网操作系统要提供丰富灵活的API
    支持多种程序语言
    C/C++、Java
  充分利用已有的集成开发工具
    例如Eclipse、Visual Studio、KEil等
    具备广泛应用基础，可以获得良好技术支持
  方便应用程序的开发和调试
    提供应用程序下载工具、远程调试工具等
    支撑整个开发过程

## Slide 20: 物联网操作系统架构
Huawei LiteOS

## Slide 21: 物联网操作系统架构
Huawei LiteOS 关键特性
  低功耗框架
    最小内核大小仅为6KB
    具备快速启动、低功耗等优势
  OpenCPU框架
    MCU和通信模组二合一
    满足硬件资源受限需求，显著降低了终端体积和成本
  安全性设计
    低功耗安全传输机制

## Slide 22: 物联网操作系统架构
Huawei LiteOS 关键特性
  端云互通组件
    全套IoT互连互通协议栈
    减少了开发周期，可快速入云
  SOTA远程升级
    通过差分方式减小升级包的大小
    满足海量低资源终端的升级诉求
  LiteOS Studio
    LiteOS一站式开发工具
    让用户快速、高效地进行物联网开发

## Slide 23: 物联网操作系统的定义

## Slide 24: 物联网操作系统的技术特征

## Slide 25: 典型的物联网操作系统架构

## Slide 26
1. 什么是物联网操作系统
2. 物联网操作系统发展机遇
3. 物联网操作系统的应用
4. 物联网操作系统新趋势

## Slide 27: IoT需要AI赋能、边缘计算走到台前

## Slide 28: 人工智能从云走到端

## Slide 29: 嵌入式系统走向AIOT时代
AIOT

## Slide 30: AIOT系统的技术特征

## Slide 31: AI 芯片: AIOT 系统的灵魂

## Slide 32: 操作系统：AIOT的基石

## Slide 33: Gartner 评选的十大战略性物联网技术和趋势
趋势一：人工智能 (AI)：“数据是物联网的燃料，企业从数据中挖掘意义的能力将决定其长期成功。”
趋势二：社会、法律和伦理物联网：这包括数据的所有权及其推论、算法偏差、隐私以及遵守诸如《通用数据保护条例》(GDPR) 等法规。“成功部署物联网解决方案不仅要求其技术有效，还要求其社会可接受。”
趋势三：信息经济学和数据经纪：信息经济学理论将数据货币化进一步延伸，将其视为一种战略性商业资产，并计入公司账目。到 2023 年，物联网数据的买卖将成为许多物联网系统的重要组成部分。

## Slide 34: Gartner 评选的十大战略性物联网技术和趋势
趋势四：从智能边缘到智能网状架构的转变：物联网领域正从集中式和云端架构向边缘架构进行着快速转型。这些网状架构将使物联网系统更加灵活、智能和响应迅速——尽管通常会增加系统的复杂性。
趋势五：物联网治理：随着物联网的持续扩展，建立一个能够确保物联网项目相关信息的创建、存储、使用和删除符合规范的治理框架将变得日益重要。
趋势六：传感器创新：传感器市场将在2023年之前持续发展。新型传感器将能够检测更广泛的情况和事件。

## Slide 35: Gartner 评选的十大战略性物联网技术和趋势
趋势七：可信硬件和操作系统：“……到 2023 年，我们预计将看到软硬件组合的部署，这些组合将共同构建更值得信赖、更安全的物联网系统……”
趋势八：全新的物联网用户体验：用户体验由四个因素驱动：新型传感器、新型算法、新型体验架构和情境，以及具有社交感知能力的体验。
趋势九：硅芯片创新：预计到 2023 年，新型专用芯片将降低物联网设备运行所需的功耗。
趋势十：面向物联网的新型无线网络技术：物联网网络需要平衡一系列相互冲突的需求。尤其应该探索 5G、即将推出的低地球轨道卫星以及反向散射网络。

## Slide 38
1. 什么是物联网操作系统
2. 物联网操作系统发展机遇
3. 物联网操作系统的应用
4. 物联网操作系统新趋势

## Slide 39: 智能可穿戴设备
智能可穿戴设备对软硬件要求最高
硬件要求高
  轻便小巧，对体积要求高
  使用容量有限的电池，对能耗要求高
软件要求高
  涉及与用户的频繁交互
  功能多，对系统功能丰富性要求高

## Slide 40: 智能可穿戴设备
传统智能可穿戴设备使用Android操作系统
  功能丰富完整
  大部分功能多余，带来额外开销
使用Huawei LiteOS
  针对物联网应用场景，功能同样完备
  精简内核，去除不必要功能
    更低的功耗
    更快的速度

## Slide 41: Huawei Watch GT
拥有丰富功能的同时具备强劲的续航能力
通过传感器优化框架对传感器进行统一控制
  重力加速传感器、陀螺仪、GPS等
可交互图形界面
  物联网操作系统同样支持图像界面
能耗管理
  超长30天续航
  满负荷运作22小时

## Slide 42: 智能家居应用
智能家居的挑战与痛点
  协议标准不统一
  智能程度低
  互连互通难
HiLink智能家居解决方案
  多厂商互连互通
  设备轻松入网
  Huawei LiteOS无缝衔接

## Slide 43: 智能家居应用
Huawei LiteOS从多层优化互连互通协议
  操作系统层
  网络连接层
设备通信实时，用户操作零等待
连接通畅可靠，用户操作零卡顿

## Slide 44: 智能摄像
MobileCam解决方案
  运动DV
  无人机
  可视门铃
  …
基于Huawei LiteOS的方案特性
  快速启动
  低功耗
  智能休眠，快速唤醒
  支持视频直播

## Slide 45: 智能水表
从人工抄表到智能抄表
  降低人力成本
  提前规避问题
  及时定位漏水，提高水资源利用率
基于Huawei LiteOS的方案特性
  更低功耗、更低运营成本
  OpenCPU方案，更低设备成本
  开放API，更低开发成本

## Slide 46: 智能照明
对城市照明路灯进行统一管控
  问题排查
    路灯状态统一展示，出现问题及时排查
  高效节能
    实时调整，按需照明
基于Huawei LiteOS的方案特性
  更大规模组网
  更高效的运维
  更有效的集成
  更快的TTM

## Slide 47: 智能停车
智能停车方案的需求
  即插即用、超长待机
    无需布线，安装简单，可快速部署并远程更新
  设备持续低成本
    支持大规模部署，维护成本可控
  业务可持续创新
    新增传感设备、传感算法、业务特性，增加智能体验
基于Huawei LiteOS的方案特性
  更低成本、超长待机
  功能丰富、业务创新

## Slide 48: RT-Thread- 小而美的物联网OS

## Slide 49: OneOS

## Slide 50: 物联网操作系统种类

## Slide 51
1. 什么是物联网操作系统
2. 物联网操作系统发展机遇
3. 物联网操作系统的应用
4. 物联网操作系统新趋势

## Slide 52: 物联网操作系统技术趋势

## Slide 53: Azure RTOS

## Slide 54: Harmony OS

## Slide 55: 物联网操作系统发展挑战